Методические рекомендации по проверке синтезированного цифрового фильтра

Дискретизация аналогового сигнала.

Минимальная частота дискретизации , при которой дискретизированный сигнал может быть восстановлен по своим отсчетам без потери какой-либо информации о нем, определяется теоремой Котельникова:

,

где  – верхняя частота спектра непрерывного сигнала.

Но, например, спектр сигнала

,

строго говоря, неограничен. Поэтому в качестве верхней частоты  спектра можно принять частоту второй синусоиды -  - самую высокую гармонику сигнала. Тогда минимальная частота дискретизации составит:

Гц.

Для обеспечения возможности понижения частоты дискретизации (п.2) без потери информации можно выбрать частоту  Гц.

Листинг 1

clc

clear all

%-------------------Дискретизация аналогового сигнала----------------------

disp(' ')

disp('--------------Дискретизация аналогового сигнала--------------')

disp(' ')

k  = input('Задайте количество периодов сигнала: ');

f0 = input('Задайте частоту  аналогового сигнала (Гц): ');

fd = input('Задайте частоту  дискретизации (Гц): ');

N  = k*fd/f0;             %количество отсчетов

ta = [0:0.01:N]/fd;       %аналоговое время

td = [0:N-1]/fd;          %дискретное время

xa = func(ta);            %аналоговый сигнал

xd = func(td);            %дискретный сигнал

Листинг 2

function [x] = func(t)

%FUNC математическая модель сигнала

x = 1*sin(2*pi*f0*t);

Это такой же m-файл, что и основная программа, но используется как подпрограмма вычисления значения функции. Эта функция должна иметь имя func.m.

Фильтрация сигнала

y = filter(bz,az,xd);             %вектор отсчетов на выходе фильтра

Восстановление сигналов.

Согласно теореме Котельникова дискретизируемый сигнал  однозначно восстанавливается по дискретным значениям  с помощью интерполяционной формулы, называемой рядом Котельникова:

,

где  верхняя частота спектра дискретного сигнала в рад/с,  – период дискретизации. Спектр дискретного сигнала ограничен частотой Найквиста , тогда ряд Котельникова примет вид:

.

Листинг 3

function [x] = kotelnik(t,td,xd,fd)

%KOTELNIK   восстанавливает аналоговый сигнал X по отсчетам XD дискретного

%сигнала рядом Котельникова. Частота дискретизации FD

n = 1:length(xd);

for i=1:length(t)

x(i) = sum(xd(n).*sinc(fd*(t(i)-td(n))));

end

Вывод исходного и фильтрованного сигналов.

Листинг 4

figure

hold on

plot(td,xd,'bo',td,y,'r*')

plot(ta,xa,'b-',ta,kotelnik(ta,td,y,fd),'r-')

hold off

grid