Вопросы по курсу Энергетическая электроника

- Инверторы, ведомые сетью. Процесс коммутации тока в однофазном ведомом инверторе с нулевым выводом, получение выражения для регулировочной характеристики инвертора; входная и ограничительная характеристики.

- Инверторы, ведомые сетью. Перевод полупроводникового преобразователя в инверторный режим. Однофазный ведомый сетью инвертор с нулевым выводом: схема, временные диаграммы работы с учетом коммутации тиристоров.

- Принцип работы трехфазно-однофазного преобразователя частоты с непосредственной связью. Связь переменного напряжения преобразователя с частотой сети.

- Преобразователи частоты с непосредственной связью. Принцип согласованного управления группами тиристоров преобразователя частоты с целью уменьшения искажений выходного напряжения. Работа преобразователя частоты на активно-индуктивную нагрузку.

- Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Широтно-импульсный, ступенчатый и фазово-ступенчатый режимы работы тиристорных регуляторов. Основные соотношения и временные диаграммы работы.

- Тиристорные регуляторы переменного напряжения. Фазовый режим работы тиристорных регуляторов при активной и активно-индуктивной нагрузке. Основные соотношения и временные диаграммы работы.

- Автономные инверторы. Классификация, отличительные особенности.

- Однофазный автономный инвертор напряжения, работающий на активно-индуктивную нагрузку. Временные диаграммы работы, основные соотношения для токов схемы и напряжения нагрузки. Выходная характеристика АИН.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Использование выходных фильтров для улучшения гармонического состава.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Улучшение гармонического состава схемным путем: амплитудная модуляция с использованием нескольких источников питания.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Улучшение гармонического состава схемным путем: амплитудная модуляция с использованием выходного трансформатора с отпайками.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Улучшение гармонического состава схемным путем: геометрическое суммирование напряжений прямоугольной формы нескольких АИН, сдвинутых по фазе.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Улучшение гармонического состава схемным путем: суммирование нескольких выходных напряжений АИН разных частот.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Улучшение гармонического состава с использованием широтно-импульсной модуляции.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Улучшение гармонического состава выборочным исключением гармоник из кривой выходного напряжения АИН с использованием дополнительных коммутаций на полупериоде выходного напряжения.

- Гармонический состав кривой выходного напряжения однофазного АИН. Улучшение гармонического состава выборочным исключением гармоник из кривой выходного напряжения АИН путем построения кривой выходного напряжения в виде ограниченного набора однополярных импульсов.

- Способы регулирования выходного напряжения АИН. Регулирование по цепи источника питания и по цепи нагрузки.

- Регулирование выходного напряжения АИН внутренними средствами: широтно-импульсное регулирование. Временные диаграммы работы, гармонический состав выходного напряжения.

- Регулирование выходного напряжения АИН внутренними средствами: метод геометрического суммирования.

- Трехфазный АИН. Управление импульсами длительностью 2π/3. Временные диаграммы работы, обоснование значений фазного и линейного напряжений.

- Трехфазный АИН. Управление импульсами длительностью π. Временные диаграммы работы, обоснование значений фазного и линейного напряжений.

- Автономные инверторы тока. Однофазная мостовая схема АИТ, работающая на активно-индуктивную нагрузку: временные диаграммы работы, векторная диаграмма работы.

- Автономные инверторы тока. Расчет однофазного мостового АИТ методом основной гармоники. Внешние характеристики АИТ.

- Автономные инверторы тока. Регулирование и стабилизация выходного напряжения с использование обратного неуправляемого выпрямителя: структурная схема АИТ, векторная диаграмма работы, обоснование внешней характеристики.

- Автономные инверторы тока. Регулирование и стабилизация выходного напряжения с использование индуктивно-тиристорного компенсатора: структурная схема АИТ, векторная диаграмма работы, принцип изменения угла управления тиристорами компенсатора.

- Трехфазный АИТ: схема, временные диаграммы работы

- Последовательный автономный резонансный инвертор без обратных диодов: схема инвертора, временные диаграммы работы.

- Анализ последовательного автономного резонансного инвертора без обратных диодов методом основной гармоники: векторная диаграмма АИР, обоснование параметров колебательного контура, внешние характеристики АИР.

- Последовательный автономный резонансный инвертор с обратными диодами в режиме прерывистого тока нагрузки: схема инвертора, временные диаграммы работы.